| Международный метеорологический авиационный код METAR (SPECI) - фактическая погода на аэродроме |
| --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| METAR или SPECI | СССС | Дата и срок наблюдения | (AUTO) | Ветер | Видимость | Видимость на ВПП RVR | Явления погоды | Облачность или вертикальная видимость | Индикатор хорошей погоды | Температура и точка росы | Давление | Дополнительная информация | Прогноз "TREND" | Состояние ВПП | (RMK) |
|  |  | YYGGggZ |  | dddffGfmfm | KMH, KT, MPS | Минимальная VVVVDv | RDRDR/VRVRVRVRi | w'w' | NSNSNShShShS (CC) или VVhShShS | CAVOK | T'T'/T'dT'd | QPHPHPHPH или APHPHPH | REw'w' | WS RWYDRDR или WS ALL RWY | TTTTT | TTGGgg | DRDRERCRERERBRBR |  |
| - регулярная сводка | - специальная сводка | Международное четырёхбуквенное обозначение аэропорта | -число текущего месяца | - часы | - минуты | -буквенный указатель UTC | Автоматизированное наблюдение | - направление в градусах (VRB - неустойчивый) | - средняя скорость | - буквенный указатель максимальной скорости | -максимальная скорость (порывы) | KMH - км/ч, KT - узлы, MPS - м/с | - минимальная горизонтальная видимость в метрах (9999 - 10 км и более) | - направление минимальной видимости в румбах | - буквенный указатель RVR | - номер ВПП (для параллельных: L - левая, R - правая, C - центральная) | - видимость на ВПП в метрах (P1500 - более 1500м, M0050 - менее 50м) | - тенденция изменения видимости на ВПП (N - не изменяется, D - ухудшается, U - улучшается) | Особые явления текущей погоды (таблица 1) | - количество облаков: FEW - несколько (1-2 окт), SCT - отдельные (3-4 окт), BKN - значительные (5-7 окт), OVC - сплошные (8 окт) | - вертикальная видимость | - высота НГО, вертикальная видимость (таблица 2) | - форма облаков (CB - кучево-дождевые, TCU - мощно-кучевые) | Включается вместо групп 5-8 при условиях: - видимость 10км и более - нет облаков с НГО<1500м, отсутствует CB - нет особых явлений погоды (таблица 1) | - температура воздуха в градусах C (M - при отрицательных значениях) | - температура точки росы в градусах C (M - при отрицательных значениях) | - буквенный указатель (Q - гПа, A - дюймы) | - давление QNH - приведённое к уровню моря по условиям стандартной атмосферы | - буквенный указатель погоды за последний час | - явление погоды за последний час (таблица 1) | - сдвиг ветра | - ВПП (ALL RWY - на всех ВПП) | - номер ВПП (для параллельных: L - левая, R - правая, C - центральная) | NOSIG - нет существенных изменений TEMPO - временные изменения BECMG - устойчивые изменения | TT - AT - на, FM - от, TL - до | - часы | - минуты | (таблица 3) | Включается согласно национального решения |
| METAR | SPECI |  | YY | GG | gg | Z |  | ddd | ff | G | fmfm |  | VVVV | Dv | R | DRDR | VRVRVRVR | i |  | NSNSNS | VV | hShShS | (CC) |  | T'T' | T'dT'd | Q(A) | PHPHPHPH | RE | w'w' | WS | RWY | DRDR |  |  | GG | gg |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 00000 = штиль | Максимальная | При существенных изменениях видимости заменяется на: |  | SKC - Sky Clear - Ясно |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dndndn V dXdXdX | VXVXVXVXDV | RDRDR/VRVRVRVR V VRVRVRVRi |  |  |  |  |  |  | Первые две цифры (DRDR) - номер ВПП |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - два экстремальных направления ветра (указываются по часовой стрелке) | - буквенный указатель существенных изменений | - максимальная горизонтальная видимость в метрах (9999 = 10км и более) | - направление максимальной видимости в румбах | - буквенный указатель RVR | - номер ВПП (для параллельных: L - левая, R - правая, C - центральная) | - минимальная видимость на ВПП | - буквенный указатель существенных изменений | - максимальная видимость на ВПП | - тенденция изменения видимости на ВПП (N - не изменяется, D - ухудшается, U - улучшается) |  | hshshs - высота НГО или верикальная видимость |  | В случае параллельных ВПП для обозначения правой к номеру ВПП добавлется 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 - информация дана для всех ВПП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 - повторение последнего сообщения, т.к. новая информация не получена |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цифры кода | Высота, м |  | Третья цифра (ER) - условия покрытия ВПП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 000 | менее 30 |  | 0 - чисто и сухо | 4 - сухой снег | 8 - уплотнённый или укатанный снег |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 - влажно | 5 - мокрый снег | 9 - замёрзшая или неровная поверхность |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 001 | 30 |  | 2 - мокро или вода местами | 6 - слякоть | / - условия покрытия не указываются |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 - иней или изморозь | 7 - лёд | CLRD - чисто (ставится вместо 3, 4, 5, 6 цифр) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 002 | 60 |  | Четвёртая цифра (CR) - степень покрытия ВПП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 003 | 90 |  | 1 - менее 10% ВПП | 5 - от 26 до 50% ВПП | / - данных нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 - от 11 до 25% ВПП | 9 - от 51 до 100% ВПП |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 004 | 120 |  | Пятая и шестая цифры (ERER) - толщина покрытия ВПП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … | … |  | 00 - менее 1мм | … | 92 - 10 см | 96 - 25 см |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 - 1 мм | 90 - 90 мм | 93 - 15 см | 97 - 30 см |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 - 2 мм | 91 - не используется | 94 - 20 см | 98 - 35 см |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dndndn dxdxdx | V | VXVXVXVX | Dv | R | DRDR | VRVRVRVR | V | VRVRVRVR | i |  | 990 | 29700 |  | Седьмая и восьмая цифры (BRBR) - или коэффициент сцепления, или эффективность торможения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999 | 30000 |  | а) коэффициент сцепления (ставят две цифры - десятые и сотые доли); |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б) эффективность торможения: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /// | данных нет |  | 91 - плохая | 93 - средняя | 95 - хорошая | // - эффективность торможения не сообщена; ВПП не работает; аэродром закрыт. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 - плохая/средняя | 94 - средняя/хорошая | 99 - ненадёжное измерение |  |